|  | INVESTITOR: |  | OPĆINA KALNIK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Trg S. Radića, Kalnik |  |
|  | GRAĐEVINA: |  | CRKVA SV. ANDRIJE |  |
|  | LOKACIJA: |  | KAMEŠNICA |
|  | VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKO - |  |
|  |  |  |  |  | GRAĐEVINSKI |  |
|  |  |  |  |  | - SANACIJA PROČELJA |  |
|  |  |  |  |  | (jug, istok) |  |
| RAZINA OBRADE: |  | IZVEDBENI TROŠKOVNIK |
|  |  |  |  |  | GRAĐEVINSKIH RADOVA |
|  | IZRADIO: |  | MARKO KAŠIK |
|  |  |  |  |  | dipl. ing. građ. |  |  |  |
|  |  | T.D. |  | 24/10 |  |  |
|  | KRIŽEVCI |  | 07/10 |  |  |
|  | DIREKTOR: |  | BRANKO KAŠIK |  |
|  |  |  |  |  | dipl. ing. arh. |  |

| INVESTITOR: | OPĆINA KALNIK |
| --- | --- |
| GRAĐEVINA: | CRKVA SV. ANDRIJE |
| LOKACIJA: | KALNIK, KAMEŠNICA |
| PROJEKT: | TROŠKOVNIK ZA UREĐENJE PROČELJA – JUG, ISTOK GRAĐEVINSKI RADOVI |

OPASKA:

Prije davanja ponude potrebno je pregledati građevinu na licu mjesta kao i projektnu dokumentaciju zbog specifičnosti pojedinih stavaka i vrste radova.

Svi radovi izvode se prema smjernicama nadležnog Konzervatorskog ureda.

Radovima je moguće pristupiti po dobivanju odobrenja od nadležnog Konzervatorskog ureda, a isti je potrebno obavjestiti po sklapanju ugovora sa izvođačem i početku radova.

Troškovnik restauratorsko-konzervatorskih radova osigurava Investitor, a izvođenje istih kao i pojedine stavke građevinskog troškovnika moguće je od strane ovlaštenih restauratora.

SADRŽAJ:

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

– Kašik d.o.o. Križevci

I ZIDARSKI RADOVI

II SOBOSLIKARSKI RADOVI

REKAPITULACIJA

B. RESTAURATORSKO KONZERVATORSKI RADOVI

- osigurava Investitor zasebnim troškovnikom.

| A | GRAĐEVINSKI RADOVI |
| --- | --- |

|  |  |  | jed. mjera | količina | cijena | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| I | ZIDARSKI RADOVI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ručno žbukanje kamenog ziđa pročelja vapnenom žbukom (industrijska vapnena žbuka) uz prethodno izvedeno čišćenje i pranje. Žbuka se izvodi prema slijedećim fazama: Vezni sloj izvodi se kao čisti vapneni špric uz dodatak bijelog cementa 1:9, na pripremljenoj podlozi uz potrebna učvršćenja slabo držećih dijelova ziđa Žbukanje pročelja izvodi se dvoslojno (gruba i fina žbuka) Po sušenju grube žbuke nakon min 3-4 dana ista se obilno vlaži te se izvodi sloj fine žbuke Gruba i fina žbuka morju biti zaglađene i pratiti neravnine kamenog ziđa do ravnine ugaonih klesanaca i kamenih klesanih detalja prozora i dr. Žbuka se nesmije nanositi na osunčanoj plohi, za vjetrovita i maglovita vremena. Na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca i kiše. Prilikom izvođenja pridržavati se važećih građevinskih normi. Temperatura zraka +5 - +30°C. Za obje žbuke potrebno je izvesti probni uzorak. Obračun po m2 izvedene žbuke. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 140,0 |  |  |
| 2. | Pažljiva obrada rubova ugaonih klesanaca pročelja prema žbukanom dijelu ziđa. Žbuka nesmije prelaziti na zdrave kamene dijelove te mora jasno i uredno „iscrtati“ liniju rubnog kamena. Prije izvođenja radova potrebno je izvesti probni uzorak te ishoditi suglasnost predstavnika nadležnog Konzervatorskog ureda. Obračun po m` vertikalne linije rubnog kamena bez posebnog obračuna horizontala i ostalog kamena (portal, prozor, preslica i dr. – uključeno u st.1.) |  |  |  |  |
|  |  | m | 30,0 |  |  |
| 3. | Fugiranje sljubnica postojećeg uglovnog kamenja materijalima kao iz stavke 1. Radove potrebno izvoditi od strane ili pod nadzorom ovlaštenog restauratora. Obračun po m` izvedenih sljubnica. |  |  |  |  |
|  |  | m | 60,0 |  |  |
| 4. | Tretiranje oštećenih dijelova ziđa sanacijskim premazom za zaštitu zidova od isoljavanja (princip pretvaranja topivih soli u netopive) na najoštećenijim dijelovima ziđa uz sokl. Točna mijesta odrediti nakon skidanja žbuke kada je potrebno sa odabranim tehnologom dobavljača žbuke ispitati prisustvo soli na najoštećenijim dijelovima ziđa. (PROGRAM SAMOBORKA, KEMA, LASEEELSBERG-KNAUF, HYDROMENT ili sl.) Obračun prema stvarno izvedenom. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 30,0 |  |  |
| 5. | Izrada montažno – demontažne skele od metalnih bešavnih cijevi oko objekta i u potrebnoj visini te zaštitnog tunela za osiguranje ulaza u objekat. Potrebna postava i zaštitnog zaslona na cijeloj skeli kao zaštita od sunca i kiše. Spojevi cijevne skele izvode se spojnicama pravokutnim stabilnim, kosokutnim rotacionim i podužnim linijskim uz pričvršćivanje istih pritezanjem. Sve spojnice se jednako pričvršćuju upotrebom moment ključa. Širina cjevne skele iznosi 1,0 m, visina etaže 2-3,0 m, a rastojanje između vertikalnih cijevi max. 4,0 m. Skela se sidri za objekat po visini i širini na svakih max 6-8,0 m, po potrebi i gušće sa posebnom pažnjom da se kod sidrenja ne oštete kameni il idrugi vrijedni elementi. U cijenu skele potrebno uključiti potrebne zaštite od prašenja i osiguranje pješačkih ulaza u građevinu. Stavka sadrži montažu, demontažu, sav rad, materijal i sve transporte. Tijekom izvedbe obratiti pažnju da se ne ošteti izvorno stanje građevine, a posebno zaštićeni elementi kao vijenci, pilastri i sl.. Skelu je potrebno postaviti prema svim važećim propisima zaštite na radu za takovu vrstu radova, a po istoj je potrebno omogućiti komunikaciju metalnim ljestvama po svim etažama. Skelu je potrebno postaviti nakon ugovaranja radova za dodatne istražne radove. Postava i uporaba skele se obračunava jednom do konačno izvedenih radova i preuzimanja, bez mogućnosti dodatnog obračuna najma skele ili sl. osim u slučaju većih nepredviđenih radova prethodno odobrenih od Investitora i N.I. Obračun prema stvarno izvedenom. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 170,0 |  |  |
| 6. | Montaža čekića za zvono u preslici. Materijal osigurava investitor. |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
|  |  |  | jed. mjera | količina | cijena | ukupno |
| II | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |
| 1. | Bojanje pročelja zidnim bojama na silikatnoj osnovi (vapnene boje), u dva tona prema uvjetima nadležnog konzervatorskog zavoda, sa pripremom zidne podloge prema uputi proizvođača. Bojanje se izvodi po finoj žbuci. Boja - Silikatkolor (2Xboja+proba) Podloga - Silikatgrund (ili sl.) Obračun po m2, bez obračuna istaka, profilacija i detalja koje treba uzeti u obračun ponude. U cijenu uključena izrada više probnih polja prema zahtjevu N.I. i Konzervatorske službe. |  |  |  |  |
|  | Istok, jug | m2 | 140,0 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |

| REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ZIDARSKI RADOVI |  |
| II | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |
| UKUPNO: |  |
| PDV (25%) |  |
| SVEUKUPNO + PDV: |  |

KRIŽEVCI, 08/10.

IZRADILI:

BRANKO KAŠIK dipl.ing.arh.

MARKO KAŠIK dipl.ing.građ.

| OPĆE NAPOMENE: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Jedinične cijene u troškovniku forimirane su na osnovi cijene materijala, radne snage, strojeva i ostalih elemenata. Obuhvaćaju sav rad, materijal te organizaciju gradilišta potrebnu da se izvrši neki rad, u potpunosti i u skladu sa projektom. |
| - Jedinične cijene sadrže sve posredne i noposredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenja rada, kao što su radovi vezani uz uređenje gradilišta, iskolčenje, pripremne radove, privremenu regulaciju prometa i radove uređenja parcele nakon završetka radova te svi troškovi potrebni za pravilno i pravovremeno izvršenje radova. |
| - Količina radova koja se nakon dovršenja objekta ne može provjeriti izmjerom, upisuje se u građevinski dnevnik ili knjigu. |
| - Nadzorni inženjer i izvođač potvrđuju upisane količine svojim potpisom. |
| - Eventualne promjene, izmjene i dopune projekta donose sporazumno projektant, nadzorni inženjer i izvođač te iste moraju biti upisane u građevni dnevnik. |
| - Za vrijeme radova izvođač je dužan osigurati nesmetan promet na postojećim prometnicama te regulirati promet posebnim znakovima. |
| - Više ili manje izvršenih radova po ugovorenim stavkama, zaračunavaju se po istim cijenama. |